Technical Rider

Bühne

Mindestens 8 m breit, 5 m tief und 1 m hoch, schwarze Bühnenvor- und rückwand.

Drumriser 2m x 2m.

FOH-Platz

Mittig vor der Bühne, ebenerdig 6 m² Platz für Licht- und Tonmischer nicht in einer Raumecke, nicht an der Saalrückwand.

PA

Bis ca. 500 Zuschauer 2 Stacks (je 2 Woofer + Topteil) druckvolle Aktiv-PA

Über 500 Zuschauer 4 Stacks oder mehr

Mischpult

24 freie Kanäle

davon:

3 Mics SM 58 Gesang

2 Mics SM 57 Lead und Rhythm Guitar

1 DI Box Bass Guitar

2 DI Keyboard

7 Schlagzeug

1 x Hihat (kein Gate)

1 x Snare (Gate, Sennheiser 902)

4 x Toms (4 x Gate, Sennheiser 402)

1 x Bass (Gate, Shure Beta)

2 Intro über CD-Spieler

Monitoring

Mind. 5 x 12”/1” oder 15”/2” Wedges mit ausreichend Endstufen

Einstellungen:

Lead Guitar:

Gesang

Lead Guitar

Rhythm Guitar

Keyboard

Rhythm Guitar:

Gesang

Rhythm Guitar

Lead Guitar

Keyboard

Bass Guitar:

Gesang

Gesang Lead Guitar

Gesang Rhythm Guitar

Lead Guitar

Rhythm Guitar

Bass Guitar

Drums:

Gesamtpaket

Keyboard:

Gesamtpaket

FX

3 x Hallgerät

3 Kanäle Kompressor

3 Kanäle Gate

Footswitch

Beide Gitarren haben einen Footswitch über den verschiedene Lautstärken übertragen werden. Diese werden für Solo-Parts verwendet. Bitte nicht nachregulieren.

Licht

Das Licht muß der Bühnenausstattung und der Veranstaltung entsprechend ausgestaltet sein.

Nach Möglichkeit sollte die Bühne in den einzelnen Farben (insb. Blau) regelbar sein.

Nebelmaschine

# Text boxes

Rhythm guitar

Lead guitar

Bass guitar

Keyboard

Mon. 4

Mon. 1

Mon. 3

M

M

Drumset

M

M

M

DI

DI

DI

Mon. 5

M

M

M

M

M

M

M

S = Strom unabhängig von der Lichtanlage!

S

S

S

S

S

Footswitch 2

Footswitch 1

Mind. 8 m

Mind.

5 m

S

Mon. 2

Monitoring:

Lead Guitar (Mon. 1):

Gesang				Lead Guitar

Rhythm Guitar

Keyboard

Rhythm Guitar (Mon. 2):

Gesang

Rhythm Guitar

Lead Guitar

Keyboard

Bass Guitar (Mon. 3):

Gesang

Gesang Lead Guitar

Gesang Rhythm Guitar

Lead Guitar

Rhythm Guitar

Bass Guitar

Drums (Mon. 4):

Gesamtpaket

Keyboard (Mon. 5):

Gesamtpaket