### Allgemeine Informationen

PA:

Muss der Veranstaltungsgröße und Zuschauerzahl entsprechend laute Rockmusik übertragen können, gerne EV, L-Acoustics, GAE, o.ä.).
Es wird erwartet, dass die PA beim Eintreffen der Musiker bereits aufgebaut und eingemessen ist.

Monitoring:

Min. 2 separate Wege: 3 Wedges(15/2“,min.300W)+ 1 Drumfill (15/2“min.500W); pro Weg ein 31 Band-EQ (Klark, BSS);

Mischpult:

24 Kanäle, min. 6 Aux-Wege, 4 Band-EQ (min. 2-fach Parametr.); z.B.:Midas,Crest o.ä.

Peripherie:

2 x 31 Band-EQ (Klark,BSS), 8 x Compressor (z.B.Drawmer, BSS, dbx), 4 x Gate (z.B.Drawmer); min.1 x Hall/Reverb (TC m2000/3000, Lexicon pcm 81/91o.ä.), 1 x delay (TC-D2 o.ä.)

Mikrofone:

1 x Beta 52 o. RE-27

3 x Beta98 o. E 604

4 x SM 57 o. E 606

2 x Condensator (z.B.201M

4 x E 935 o. Beta 58

Ausreichend Stative (ca. 10x Klein / 4x Groß) und NF (XLR) Kabel.

Licht:

min. 6x PAR64 Backtruss, Farbfolien,

1x Lichttechniker (opt. durch Tontechniker)

Ansonsten bitte der Veranstaltungsgröße entsprechend, gern gesehen: Fronttruss, Floorkannen, Nebel/Hazer, Strobo, Blinder, Movinglights, ACl

Sonst:

Es werden 11 Stromanschlüsse auf der Bühne benötigt.

Zum Auf- und Abbau werden 2 (nüchterne) Helfer benötigt.
Ein Tontechniker ist vom Veranstalter zu stellen.

### Inputliste

Da die Band keinen Tontechniker stellt, ist das Setup grundsätzlich dem verantwortlichen Tontechniker überlassen. Anbei eine Empfehlung zur Orientierung.

| Kanal | Input | Mic | Insert |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bassdrum | Beta52 o. RE-27 | Gate |
| 2 | Snare oben | SM57 | Comp |
| 3 | Snare unten (opt.) | SM57 |  |
| 4 | Tom1 | Beta98 o. E 604 | Gate |
| 5 | Tom2 | Beta98 o. E 604 | Gate |
| 6 | Tom3 | beta98 o. E 604 | Gate |
| 7 | Overhead re | Condensator (z.B.201M) |  |
| 8 | Overhead li | Condensator (z.B.201M) |  |
| 9 | Bass | D.I. | Comp |
| 10 | Git 1 | SM 57 o. E 606 |  |
| 11 | Git 2 | SM 57 o. E 606 |  |
| 12 | Voc. Git. 1 | E 935 o. Beta 58 | Comp |
| 13 | Voc Lead | E 935 o. Beta 58 | Comp |
| 14 | Voc. Bass | E 935 o. Beta 58 | Comp |
| 15 | Voc. Drums | E 935 o. Beta 58 | Comp |
| 16 | Keyboard | Aux-In / D.I. | Comp |
| 17 | Sampler | Aux-In / D.I. | Comp |
| 18 | Return Chorus |  |  |
| 19 | Return Delay |  |  |
| 20 | Return Reverb li |  |  |
| 21 | Return Reverb re |  |  |

### Stageplan