RIDER TECHNICZNY

SARCAST

1. System nagłośnieniowy (front).

System nagłośnieniowy powinien być dopasowany do miejsca, w którym będzie odbywał się koncert, a jego ustawienie powinno zapewniać pełne pokrycie zakładanego audytorium (bez względu na to, czy będzie to system liniowy, czy tradycyjny). Akceptujemy wyłącznie sprzęt uznanych marek (JBL, MEYERSOUND, NEXO, POL AUDIO, D&B, itp.) W przypadku szerokich scen, konieczne jest zainstalowanie frontfillu, zapewniającego dogłośnienie pierwszych rzędów. Cały system powinien składać się z aparatury jednego producenta. Mile widziana jest konfiguracja systemu typu "Bass po auxie" tak, aby kolumny basowe były podłączone do oddzielnej szyny wyjściowej miksera frontowego.

2. Mikser frontowy.

Wymagany jest mikser frontowy (cyfrowy lub analogowy) z minimum 24 kanałami wejściowymi oraz 8 aux (pre post). W wypadku mikserów analogowych, liczba procesorów dynamiki musi być zgodna z input listą. Wymagamy również zainsertowania korektora 1/3 oktawy na sumie oraz auxach odpowiadających za wedge znajdujące się na scenie. Wymagane są również dwa efekty: pogłos i delay. Preferowane miksery analogowe: ALLEN and Heath seria GL, MIDAS Verona, Soundcraft seria MH. Preferowane stoły cyfrowe: ALLEN and Heath i-live T-80, T-112, Avid Profile Venue, AVID SC 48, Avid S3L, Yamaha LS9/32, M7CL,  PM5D,  Seria CL, Soundcraft Vi 4, Vi 6, Vi 1, Vi 3000. W przypadku, gdy klient nie jest wstanie zapewnić żadnego z wyżej wymienionych stołów, prosimy o kontakt oraz obecność osoby dobrze znającej stół, na którym będzie realizowany koncert. W przypadku małych koncertów klubowych, mix monitorowy jest realizowany ze stołu frontowego.

3. Mikser monitorowy.

Zespół nie posiada realizatora monitorów (w przypadku małych koncertów, monitory po uprzedniej konsultacji mogą być realizowane ze stołu frontowego), prosimy więc o zapewnienie obecności na tym stanowisku wykwalifikowanej osoby. Wybór miksera leży w tym wypadku po stronie firmy realizującej nagłośnienie danego koncertu. Ważne, aby był to mikser renomowanej firmy, wolny od jakichkolwiek szumów, brumów i przydźwięków. Do realizacji koncertu niezbędne są dwa wysokiej klasy systemy odsłuchu dousznego (Sennheiser eW 300-IEM G3, Shure PSM 900 lub AKG IVM 4500). Wymagamy zainsertowania korektorów 1/3 oktawy na każdym z podłogowych torów odsłuchowych. W przypadku dużych scen prosimy o sidefill.

Do realizacji koncertu potrzebujemy 6 oddzielnych linii monitorowych.

1. Wokal - 2x wedge min. 500 watt rms

2. Bas - 1x wedge min. 500 watt rms

3. Bębny - lx drum fill (górka 15’’, bas 18’’)

4. Mikser perkusisty – 1x jack out (powrót clicka)

5. IEM 1 - Piano Wokal

6. IEM 2 - Wokal

Manager: 
Bartłomiej Okrój 
kom.: +48 517 186 189

mail : bartek.sarcast@gmail.com

Input Lista

| In | Instrument | Mikrofon | Insert foh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STOPA | Beta 52, EV ND 868 | COMP |
| 2 | WERBEL 1 GÓRA | SM 57 | COMP |
| 3 | WERBEL 1 DÓŁ | SM 57 | COMP |
| 4 | WERBEL 2 GÓRA | SM 57 | COMP |
| 5 | WERBEL 2 DÓŁ | SM 57 | COMP |
| 6 | HI HAT | SM 81, AKG C451 |  |
| 7 | FLOOR TOM | Sennheiser E 604 | COMP |
| 8 | OH L | AKG C451 |  |
| 9 | OH R | AKG C451 |  |
| 10 | SPD-SX L | JACK+DIBOX |  |
| 11 | SPD-SX R | JACK+DIBOX |  |
| 12 | BASS | XLR | COMP |
| 13 | BASS SUB | Jack + DIBOX | COMP |
| 14 | Loop Out L | JACK+DIBOX |  |
| 15 | Loop Out R | JACK+DIBOX |  |
| 16 | Session Out L | JACK+DIBOX |  |
| 17 | Session Out R | JACK+DIBOX |  |
| 18 | Click Out | JACK+DIBOX | (tylko powrót) |
| 19 | MAIN WOKAL 1 | SM 58, BETA 58 | COMP |
| 20 | MAIN WOKAL 2 | SM 58, BETA 58 | COMP |
| 21 | VOICELIVE 1 OUT | XLR |  |
| 22 | VOICELIVE 2 OUT | XLR |  |

Prosimy o kontakt przed koncertem oraz uśmiechniętą i miłą ekipę techniczną.