CHANT / CHŒURS : Super 55 ou SM 58

GUITARES : 2 Guitares électriques : Sennheiser 422

BASS : Di-Box

BATTERIE : Kick : RE 20, D112 ou équivalent SNARE : SM 57 – Tom I : Sennheiser 421 – Tom 2 : Sennheiser 421

H.H : Condens. Mic – Over head left  : Condens. Mic – Over head right : Condens. Mic

FACADE :

Facade adaptée au lieu du spectacle, capable de fournir un son clair et précis jusqu’à 110 Do sans distorsion.

- Une console type 03D, ou type « Soundcraft », 18 ou 24 pistes, 4 à 8 sous-groupes, 4 à 8 auxiliaires.

- Un égaliseur graphique 2x31 bandes (Behringer, Yamaha…).

- Quatre lignes de compression (DBX, Behringer…)

- Multi-effets stéréo (SPX 990T.C Electronic M-5000…)

- Microphones (voir CHANT / CHŒURS).

MONITORING : Quatre voies de moniteur : 1 drumfield + 4 front wedges (plus 2 sidefields selon la taille de la scène), gérable à partir d’une table de monitoring.

3 Amplis Fender Fournis (Backline) – Fournir Lights + Façade, console, câblage et retours.

# BATTERIE

# (

GUITARE

GUITARE			CHANT LEAD : JRB		BASSE

(

# Text boxes

Crash

Crash

Tome 12

G.C.

Hi Hat

Snare

Ride

Crash

Tome 16

Fender

BXR 300

Fender

HRDeluxe

Fender

HRDeluxe