#### Rondo Vienna

&

#### Barbara Helfgott

# Bühnenanweisung – Konzert

Diese Bühnenanweisung ist fester Bestandteil des Vertrages. Schwierigkeiten oder Änderungen müssen schriftlich geklärt werden.

## Technikanforderung:

### Licht:

Eine dem Veranstaltungsort angepaßte moderne, funktionierende Lichtanlage. Mind. 24 KW PAR-Lampen in den Farben rot/blau/gelb/weiß (Effektlicht MAC 250/500) und 1 Verfolger inkl. Mischpult und Bedienungspersonal.

### Ton:

- MISCHPULT: 	24 Kanal analog (4fach vollparam. EQ), oder Yamaha DM 1000/M7CL

- OUTBOARD:	3x Kompressor DBX 160 oder vergleichbares
			1x Reverb Lexicon PCM 70 oder 80 oder vergleichbares

1 x SONY CD Player mit Auto/Stop

- PA:			Eine dem Raum angepasste moderne Beschallungsanlage

AXYS, D&B, L acoustics, Meyer sound oder vergleichbares
			KLARK GRAPHIC EQ DN 27

- MONITOR:	4 x  D&B Max, 2 Wege/BSS EQ

2 x In-Ear Sennheiser EW 300 – G2, 2 Wege

- MICROS:		4 x SHURE UHF-R UR1 Taschensender oder Sennheiser mit

Miniklinke; 1 x SHURE UHF-R BETA 87 Handsender

1 x SHURE BETA 91 (Bassdrum)

1 x SHURE SM 57 (Snare drum)

1 x Condenser Mikro (Hi-Hat)

3 x SHURE Beta 98 (Toms)

2 x SHURE Condenser (Overhead)

2 Anschlüsse für ein YAMAHA Stagepiano (inkl. evtl. DI Boxen) müssen auf der Bühne zur Verfügung stehen

- INSTRUMENTE:	1 x Drumset YAMAHA Maple Custom Absolute bestehend aus 22“

Bassdrum; Hängetoms mit  12“ / 14“ / 16“; Snare Drum metall 14“; Hi-Hat und alle Hardware für 4 Becken sowie K&M Sitzhocker.

1 x YAMAHA Stagepiano S90 ES mit Klavierbank und Sustainpedal

## Garderoben:

- 1 Star-Garderobe (7 Personen, bequeme Sitzmöglichkeiten)

- 1 Garderobe Techniker (1 Person)

Alle Räume müssen sauber und abschließbar sein. Des weiteren müssen sie über Waschgelegenheit, Aschenbecher, Stühle, Tische, Spiegel und Stromanschlüsse (Schuko) verfügen. Die Garderoben müssen ab Eintreffen der Künstler oder deren Vertreter zu deren freien Verfügung bereits hergerichtet zur Verfügung stehen. Eine eventuelle Schlüsselkaution wird vom örtl. Veranstalter übernommen. Es muß auch tagsüber auf peinliche Sauberkeit der sanitären Anlagen im Bühnen- und Garderobenbereich geachtet werden.

## Soundcheck:

Ca. 2,5 Stunden vor Veranstaltungsbeginn findet ein Soundcheck statt. Es ist unbedingt erforderlich, daß sich zu diesem Zeitpunkt niemand außer die, mit der Produktion vertrauten Künstler, bzw. deren Techniker im Saal aufhalten.

## Bühne

Bühnenmaße sollten mindestens 8,0m x 6,0m mit einer Bühnenhöhe von 1,20m sein.

Das Schlagzeugset sollte hinten mittig auf der Bühne aufgestellt sein. Das YAMAHA Stagepiano sollte auf der Bühne rechts postiert werden.

Bitte die Bühne mit mindestens zwei ca. 2m großen Pflanzentöpfen dekorieren.

## Catering (für ca. 9 Personen)

Für das Catering wird ab Eintreffen der Technikcrew folgendes benötigt:

Kaffee/Tee div. , Milch, Zucker, Süßstoff

1 Kiste Kola, Fanta gemischt

6 l gemischte Säfte

10 Flaschen kohlesäurefreies Mineralwasser

1 Flasche guter trockener Rotwein

1 Flasche guter trockener Weißwein

20 belegte Brötchen

1 gemischter Korb mit Süßigkeiten und Obst

Servietten

Weingläser

Nach dem Soundcheck um 18:30 Uhr: warmes Abendessen (Vorspeise/Suppe, Hauptspeise, Salat, Dessert), bitte in der Halle oder einem nahe gelegenen Restaurant servieren.

## Handtücher:

Bitte übergeben Sie unserem Produktionsleiter bei Eintreffen 8 Handtücher (60 mal 90 cm). Die Handtücher sollten mindestens einmal vorgewaschen sein.

## Parkplätze:

Wir benötigen in unmittelbarer Bühnennähe folgende Parkplätze für

1 x  Crafter (Lang)

Bitte senden sie die unterschriebene Bühnenanweisung zzgl. der nachstehenden technischen Unterlagen an die unten angegebene Adresse:

- - Hallen- und Bühnenplan

- - Bestuhlungsplan

- - Anfahrtspläne (Halle) + Parkplatzplan

Sollte die Bühnenanweisung nicht in einzelnen Punkten erfüllt werden können, bitten wir dringend um entsprechende Kontaktaufnahme!!!

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!!!!!

Die Bühnenanweisung wurde in vollem Umfang gelesen und alle Punkte zur Kenntnis genommen:

Ort				Datum		Unterschrift des Veranstalters

Weitere Informationen:

Sounds Promotion /  www.sounds-promotion.de

Projektmanager Martin Raber

office +49 (0)3385 503731 / mobil +49 (0)1577 93 67 67 4 /

email: martin@sounds-promotion.de